GPRS IN TELEFONIA MOBILA

Cuprins

1.Principalele trasaturi de utilizare ale GPRS-ului	1

1.1.VITEZA	3

1.2. TRASATURA DIRECTA	4

1.3.APLICATII NOI, APLICATII MAI BUNE	4

1.4.	SERVICIU DE ACCES	4

2. Principalele trasaturi de retea ale GPRS-ului	5

2.1.PACHET DE DATE	5

2.2. SPECTRU DE EFICIENTA	5

2.3.INTERNET CONSTIENT	5

2.4.SUSTINATOARE DE TDMA SI GSM	6

3.Limitele GPRS-ului	6

3.1.CAPACITATE A CELULEI LIMITATE PENTRU TOTI UTILIZATORII	6

3.2.VITEZE MULT MAI MICI IN REALITATE	6

5.Aplicatii pentru GPRS	8

5.1.CHAT	8

5.2.INFORMATII TEXTUALE SI VIZUALE	8

5.3.SECVENTA IMAGINI	9

5.4.IMAGINI IN MISCARE	9

5.5.ACCES INTERNET	9

5.6.DISTRIBUIREA DE DOCUMENTE/ MUNCA COLABORATIVA	10

5.7.AUDIO	10

5.8.EXPEDIEREA DE SARCINA	10

5.9.EMAIL COMUN	11

5.10.EMAIL PE INTERNET	11

5.11. POZITIONAREA VEHICOLULUI	11

5.12. ACCESS LAN SLAB	12

5.13.TRANSFER DE DOCUMENTE	12

5.14.AUTOMATIZARE LOCALA	12

6.Compresia datelor in GPRS	13

7.Concluzii	14

Bibliografie:	14

1.Principalele trasaturi de utilizare ale GPRS-ului

Serviciu de transfer pe pachete de date (GPRS=General Packet Radio Services) este o valoare noua de transfer de date adaugata serviciului care permite ca informatia sa fie trimisa si primita de-a lungul unei retele de telefonie mobila. Complementeaza transferul de date rapid (CSD) si SMS-ul. GPRS-ul nu are legatura cu GPS (Sistemul Global de Pozitionare), un acronim asemanator care este des folosit in contextele mobile si care se refera la pozitionarea unui obiect terestru prin vizionarea lui din satelit. Când vorbim la telefonul mobil, o conexiune continuă la un canal este rezervată în reţeaua GSM, ceea ce înseamnă că nimeni altcineva nu poate folosi acel canal. Cu GPRS, aveam o conexiune continuă, însă utilizam canalul numai atunci când trimiteţi date.  Aşadar, putem fi conectati permanent la un canal, dar îl folosim, de fapt, doar atunci când trimitem date. Un canal poate fi împărţit de mai multe persoane. De aceea plătim pentru volumul de date transferate şi nu pentru durata conexiunii.[1]

GPRS este un procedeu pentru mărirea vitezei de transmisie pe canalul radio de utilizator, care face posibilă stabilirea rapidă a legăturii de comunicaţie, fără a se mai aştepta formarea numărului de telefon, aşa cum se procedează în cazul legăturilor vocale. GPRS foloseşte tehnologia bazată pe împărţirea datelor în pachete mici şi uşor de manevrat, pachete care sunt transmise pe calea de comunicaţie şi reasamblate la destinaţie.

Acest mod de lucru este asemănător cu cel folosit în tehnologia Internet astfel că GPRS este, în mod firesc, uşor adaptabil la aplicaţii de tip Internet. GPRS reprezintă un serviciu ideal pentru e-mail, pentru serviciul de acces la baze de date etc. Viteza de transmisie minimă în procedeul GPRS este de 14.4 kbit/s, folosind doar un slot de timp şi poate ajunge până la 115 kbit/s(practic) şi chiar mai mult, folosind toate cele opt sloturi de timp. Aceasta viteza vine din modul in care sunt codate datele. Schema de modulație folosită este GMSK (ca și în cazul GSM). Prin folosirea tuturor celor 8 intervale de timp oferite de canalele GSM, viteza maximă, teoretică, care poate fi atinsă de GPRS este de 171,2 kbit/s.

În cazul modulației GMSK semnalul digital de date este trecut printr-un filtru gaussian.

Expresia răspunsului filtrului la impuls este dată de relaţia:

sau, exprimată prin funcţia de transfer a filtrului,

unde iar B = banda filtrului la 3 dB

Prin introducerea termenului BTbit, se normează banda filtrului la frecvenţa de bit fbit . Procedeul este folosit pentru aprecierea eficienţei proceslui de filtrare. Produsul BTbit= ¥ arată că sistemul foloseşte varianta MSK de modulaţie. Pentru valori mai mici ale produsului BTbit se obţine GMSK cu diferite lărgimi de bandă.

Sistemul GPRS foloseşte produsul GMSK cu BTbit = 0,3. Performanțele realizate pentru GSM pe un canal de frecvență cu lărgimea de bandă de 200 kHz sunt:

Durata unui bit: Tbit = 3,69 μs

Frecvența de transmisie a biților, fbit = 270,833 kHz,

Banda la 3 dB = 81,25 kHz [1]

Este posibilă astfel transmiterea de la mesaje scurte, cu viteză redusă, până la vizualizarea de pagini complexe Web, cu conţinut grafic complex.[2] Devine astfel posibil şi accesul la Internet, prin reţeaua GSM. În cazul procedeului GPRS, toate resursele radio sunt folosite în comun de toţi utilizatorii din celula respectivă. Spectrul este folosit doar în cazul în care cineva are ceva de transmis. Dacă nu mai sunt date de transmis, spectrul rămâne liber pentru un alt utilizator.

GPRS este deci o procedură aplicabilă reţelelor GSM de generaţia 2+, procedură pentru aplicarea căreia sunt necesare echipamente specifice. GPRS permite ca utilizatorul serviciului să transmită şi să recepţioneze date în mod pachet, transferate cap-la-cap, fără folosirea resurselor reţelei în mod circuit. GPRS permite folosirea eficientă a resurselor reţelei pentru aplicaţii de date în mod pachet, adică pentru date cu una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

􀂾sunt transmisii de date intermitente, în rafale, la care timpul dintre transmisiile succesive depăşeşte cu mult întârzierea medie de transfer;

􀂾reprezintă transmisii frecvente de volume mici de date, de exemplu tranzacţii care constau în mai puţin de 500 octeţi de date, ce au loc la o frecvenţă de câteva tranzacţii pe minut;

􀂾transmisii relativ rare de volume mari de date, de exemplu tranzacţii ce constau în mai mulţi kilobiţi de date, cu o frecvenţă de câteva tranzacţii pe oră.

Arhitectura retelei GPRS [3]

GPRS are cateva trasaturi unice, care pot fi rezumate dupa cum urmeaza:

1.1.VITEZA

Vitezele maxime teoretice pana la 171.2 kilobiti pe secunda (kbps) sunt obtinute cu ajutorul GPRS-ului folosind opt cai de acces in acelasi timp. Acesta viteza este de trei ori mai mare decat vitezele de transmisie de date posibile pentru retelele de telecomunicatii fixe din ziua de azi si de zece ori mai rapid decat serviciile de transfer de date rapid (CSD) pe retelele GSM. Permitand informatiei sa fie transmisa mai repede, imediat si eficient de-a lungul retelei mobile, GPRS poate fi la fel de bine in mod relativ un serviciu de date mobile mai putin valoros comparat cu SMS-ul sau CSD-ul[1].  Viteza este una dintre avantajele GPRS-ului (si SMS-ului) in momentul in care este comparat cu CSD. Viteza de inalta calitate este o trasatura foarte importanta pentru aplicatiile in timp critic

1.2. TRASATURA DIRECTA

GPRS faciliteaza conectarile imediate cum informatia poate fi trimisa sau primita imediat ce apare o necesitate, expusa acoperii radio. Nu este nevoie de conectare prin dial-up. De aceea putem considera utilizatorii GPRS ca fiind "intotdeauna conectati.

1.3.APLICATII NOI, APLICATII MAI BUNE

GPRS faciliteaza cateva noi aplicatii care nu au fost disponibile in prealabil peste retelele GSM datorita limitarilor in viteza a CSD-ului (9.6 kbps) si lungimii mesajelor a SMS-ului (160 caractere). GPRS  permite in intregime aplicatiile pe internet pe care  le folosim pe desktop de la navigare la chat pe reteaua mobila. Alte aplicatii noi GPRS, expuse mai tarziu, includ transferul de date si capacitatea de a controla dispozivitele de la distanta.

  - SERVICIU DE ACCES

Pentru a folosi GPRS-ul, au nevoie in special de:

- un telefon mobil sau un terminal care sustine GPRS-ul (telefoanele GSM existente nu suporta GPRS).

-un abonament la o retea de telefonie mobila care suporta GPRS.
         - utilizarea GPRS-ului care trebuie sa fie permisa utilizatorului. Accesul automat la GPRS poate fi permis de cativa operatori de telefonie mobila, altii vor cere o optiune specifica.
         - cunoasterea cum sa fie primita si/sau trimisa o informatie GPRS folosind modelulul lor specific de telefon mobil, incluzand configuratie software si hardware (aceast lucru creeaza o cerere de serviciu cu clientii).

- o destinatie pentru a primi si trimite o informatie prin GPRS . Pentri ca cu SMS aceasta era un alt telefon mobil, in cazul GPRS-ului, este probabil o adresa de internet, de cand GPRS-ul a fost desemnat sa faca internetul disponibil pe deplin utilizatorilor mobili pentru prima data.

Din prima zi, utilizatorii GPRS pot accesa orice pagina de web sau alte aplicatii ale internetulului

# 2. Principalele trasaturi de retea ale GPRS-ului

2.1.PACHET DE DATE

GPRS-ul cuprinde exagerarea unei interfate de infatisare a unui pachet bazat pe un circuit de date existent pe retea GSM. Acest lucru ii ofera utilizatorului o optiune de a folosi un serviciu de transfer pe pachete de date. A suplimenta arhitectura retelei unui circuit de date cu un pachet de date este o urcare destul de majora. In orice caz, cum vom vedea mai tarziu, standard-ul GPRS este furnizat intr-o maniera eleganta - cu operatori de retea avand nevoie doar sa adauge o pereche de noduri a unei infrastructuri noi si sa faca o marire a elementelor software de retea existente.[1]

Cu GPRS, informatia este despicata in "pachete" separate dar legate inainte de a fi transmise si reasamblate la capatul de primire. Pachetul de date este asemanator unui puzzle - imaginea reprezentata de puzzle este divizata in piese la fabrica de producere si pusa intr-o punga de plastic. In timpul transportului cutiilor de puzzle de la fabrica la utilizator, piesele se amesteca. Cand utilizatorul goleste punga de piese, ele sunt reasamblate la forma imaginii originale. Toate piesele sunt legate si se potrivesc, dar modul in care sunt transportate si asamblate variaza. Internetul insusi este un alt exemplu de retea de pachet de date, cea mai renumita dintre astfel de tipuri de retea.

2.2. SPECTRU DE EFICIENTA

Pachet de date inseamna ca resursele radio GPRS sunt folosite doar cand utilizatorii primesc sau trimit date. Mai degraba decat dedicarea unui canal radio unui utilizator de date pentru o perioada fixa de timp, resursa radio disponibila poate fi impartita in paralel intre cativa utilizatori. Aceasta utilizare eficienta a resurselor radio insuficiente inseamna ca un numar larg de utilizatori GPRS pot eventual sa imparta aceeasi lungime de unda si sa fie serviti de o singura celula.[5] Numarul actual de utilizatori sustinut depinde de utilizarea aplicatiei si cat de multe date sunt transferate. Din cauza spectrului de eficienta a GPRS-ului, exista mai putina necesitate de a construi o capacitate inutila care este folosita doar in orele de varf. Prin urmare GPRS ii lasa pe operatorii de retea sa mareasca utilizarea resurselor lor de retea intr-un mod dinamic si flexibil.

GPRS ar trebui sa imbunatateasca capacitatea orei de varf a retelei GSM cand simultan:
         - aloca resurse radio insuficiente mult mai eficiente prin sustinerea conectarii virtuale
         - emigreaza un trafic care a fost inainte trimis folosind CSD in loc de GPRS, si reduce centrul de SMS si incarcarea canalului de semnal prin migrarea unui trafic care inainte a fost timis folosind SMS-ul in loc de GPRS folosind interconectarea GPRS/ SMS care este sustinuta de standardele GPRS.

2.3.INTERNET CONSTIENT

Pentru prima data, GPRS permite pe deplin functionalitatea internetului mobil permitand inter-functionalitatea intre internetul existent si noua retea GPRS. Orice serviciu care este folosit peste internetul fix din ziua de azi - Transfer de Date de Protocol (FTP), furnizare de web, chat, email, telnat - va fi disponibil peste reteaua mobila din cauza GPRS-ului. De fapt, multi operatori de retea considera oportunitatea de a folosi GPRS-ul pentru a ajuta sa devina furnizori de serviciu de internet fara fir in drept propriu.
         Web-ul din lumea intreaga devine interfata de comunicatii primare - accesul la internet pentru distractie si colectare de informatii, intranetul pentru accesarea informatiilor companiei si conectarea cu colegi si extranetul pentru accesul clientilor si a furnizorilor. Toate astea sunt derivate a webului din lumea intreaga cu scopul de a conecta diferite colective de interes. Exista o tendinta departe de inregisrarea locala a informatiei in pachete software specifice pe calculatoare la ceva nedeslusit pe internet. Cand vrei sa-ti cauti programul sau contactele, intri pe un site de internet ceva ca un portal. Prin urmare, furnizarea de web este o aplicatie foarte importanta pentru GPRS.[3]

Pentru ca foloseste acelasi tratate, reteaua GPRS poate fi vazuta ca o sub-retea a internetului cu telefoane mobile apte GPRS fiind vazute ca telefoane gazda. Asta inseamna ca fiecare terminal GPRS poate avea adresa IP proprie si poate fi adresabil.

2.4.SUSTINATOARE DE TDMA SI GSM

GPRS nu este doar un serviciu desemnat pentru a fi desfasurat pe retele mobile care sunt bazate pe telefon standard mobil GSM. Standardul IS-136 TDMA, popular in America de Nord si de Sud, va sustine deasemenea GPRS-ul. Acesta urmeaza un acord de a urma aceeasi cale de evolutie spre a treia generatie de retele de telefonie mobila desavarsita tarziu in 1999 de asociatiile industriale care sustin aceste doua tipuri de retea.

3.Limitele GPRS-ului

GPRS este o noua posibilitate importanta de serviciu de date mobile, care ofera o imbunatatire majora in spectru de eficienta, capacitate si functionalitate comparata cu serviciile mobile fara vot.[1] Oricum, este important de notat ca exista cateva limite cu GPRS, care pot fi rezumate astfel:

3.1.CAPACITATE A CELULEI LIMITATE PENTRU TOTI UTILIZATORII

GPRS-ul influenteaza capacitatea unei celule de retea existente. Exista doar resurse radio limitate care pot fi desfasurate pentru utilizari diferite - utilizarea pentru un scop exclude utilizarea simultana a altuia. De ex. vocea si apelurile GPRS folosesc amandoua aceleasi resurse de retea. Gradul influentei depinde de numarul de cai de acces, daca exista vreuna, care sunt rezervate utilizarii exclusive a GPRS-ului. Oricum, GPRS conduce dinamic alocarea canalului si permite o reducere in orele de varf a incarcarii canalului de semnal prin expedierea de mesaje scurte in schimbul canalelor GPRS superioare.

3.2.VITEZE MULT MAI MICI IN REALITATE

Realizarea maximului teoretic al vitezei de transmisie de date GPRS de 172.2 kbps ar putea solicita un singur utilizator care preia toate cele opt cai de acces fara nici o eroare de protectie. In mod clar, este posibil ca un operator de retea va permite tuturor cailor de acces sa fie utilizate de un singur utilizator GPRS. In plus, se asteapta ca terminalele GPRS initiale sa fie mult limitate - sustinand decat una, doua sau trei cai de acces. Lungimea de unda disponibila pentru un utilizator GPRS va fi cu siguranta mult limitata.[1] Ca atare, maximul teoretic GPRS al vitezelor ar trebui verificate impotriva realitatii de constrangeri in retele si terminale. Realitatea este ca retelele mobile sunt tot timpul posibile sa aiba viteze de transmisie de date mai mici decat retelele fixe.

.     4.Scari de timp pentru GPRS

Cand un serviciu nou este introdus, exista un numar de etape inainte ca el sa devina stabil. Dezvoltarile serviciului GPRS va include standardizarea, dezvoltarea infrastructurii, probele retelei, contracte stabilite, rularea retelei, disponibilitatea retelei, dezvoltarea aplicatiei, etc. 
         Aceste etape pentru GPRS sunt:

| Date | Indicator |
| --- | --- |
| Intre 1999 - 2000 | Loc de proba pentru operatorii de retele si contracte comerciale pentru infrastructura GPRS. Incorporarea infrastructurii GPRS in retele GSM |
| Vara anului 2000 | Prima proba a serviciilor GPRS devine disponibila. Pentru un utilizator oarecare transferul de date este de 28 kbps. De exemplu, T-Mobil planuieste o proba a GPRS-ului la Expo2000 in Hanover in vara anului 2000 |
| Inceputul anului 2001 | Terminalele GPRS principale apte incep sa fie disponibile in cantitati comerciale |
| In 2001 | Operatorii de retea lanseaza serviciile comerciale GPRS si ruleaza GPRS-ul. Adaptorii timpuri ai piatei verticale si executive a GPRS-ului incep sa foloseasca regulat pentru comunicari mobile de transfer de date |
| 2001-2002 | Pentru un utilizator oarecare transferul de date este de 56 kbps. Noi aplicatii GPRS specifice, rate a bitilor mai mari, solutii de capacitate mai mare a retelei, mai multe terminale apte devin disponibile, alimentand utilizarea GPRS-ului |
| 2002 | Pentru un utilizator oarecare transferul de date este de 112 kbps. Faza GPRS 2/ EDGE incepe sa fie pusa in practica |
| 2002 | GPRS este incorporat in telefoanele mobile GSM si a atins o masa critica in termenii utilizarii. (Acesta este echivalentul starii SMS-ului in 1999) |
| 2002-2003 | GSM apare din punct de vedere comercial |
| 2005 | GPRS si EDGE disponibile de acum şi utilizatorilor Orange PrePay |

Insusi ca standardul GSM, GPRS va fi introdus in faze. Faza 1 se asteapta sa fie disponibila din punct de vedere comercial in 2000-2001. GPRS punct cu punct (expedierea de informatie pentru un singur utilizator GPRS) va fi sustinut, dar nu punct cu multi-punct (expedierea aceleasi informatii la cativa utilizatori GPRS in acelasi timp). Faza 2 GPRS nu este inca pe deplin definit, dar se asteapta sa suporte rate de date mai mari direct prin incorporarea posibila a tehnicilor precum EDGE, in plus pentru suportul punct cu multi-punct.

5.Aplicatii pentru GPRS

Un domeniu larg de aplicatii comune si de consumator sunt permise de servicii mobile prin transfer de date la fel ca SMS si GPRS. Aceasta sectiune le va introduce pe acele care se potrivesc in mod particular cu GPRS-ul.

5.1.CHAT

Chat-ul poate fi distins de serviciile de informatie generala pentru ca sursa informatiei este o persoana cu chat intrucat tinde sa fie de la un site Internet pentru servicii de informatie. "Intensitatea informatiei"- canitatea de informatie transferata pe mesaj tinde sa fie mai mica cu chat, unde oamenii sunt mult mai potriviti sa-si exprime opiniile decat datele reale. In acelasi mod cum grupurile de chat pe internet au dovedit o aplicatie foarte populara a internetului, grupurile de oameni care au aceleasi opinii au inceput sa foloseasca servicii mobile de transfer de date cu intelesul de a comunica si discuta.[1]
         Datorita efectului combinat cu Internetul, GPRS ar putea permite utilizatorilor mobili sa participe pe deplin la grupurile de chat existente pe internet mai degraba decat necesitatea de a-si regla grupurile proprii care sunt dedicate utilizatorilor mobili. De cand numarul participantilor este un factor important in determinarea valorii de participare in grupuri de noutati, utilizarea aici a GPRS-ului ar putea fi avantajoasa. GPRS nu va suporta oricum serviciile punct cu multi-punct in prima sa faza, impiedicand distributia unui singur mesaj la un grup de oameni. Ca atare, in ciuda bazei instalate a dispozitivelor SMS apte oferite, ne-am putea astepta ca SMS-ul sa ramana producatorul principal de aplicatii chat in viitorul prevazut, desi experimentarea cu utilizarea GPRS-ului este potrivita sa inceapa mai devreme decat mai tarziu.

5.2.INFORMATII TEXTUALE SI VIZUALE

O gama larga de continut poate fi expediata gamelor de utilizatori de telefoane mobile de la preturi de actiuni, scoruri sport, vreme, informatii de zbor, noutati, rezultate la loterie, glume, horoscop, trafic, servicii local, etc. Aceasta informatie nu trebuie sa fie neaparat textuala- poate fi sub forma de harta sau diagrama sau alt fel de informatii vizuale.
         Lungimea mesajelor scurte de 160 caractere ajunge pentru expedierea de informatie cand este cantitativa - la fel ca pretul unei actiuni sau a unui scor sportiv sau temperatura. Cand informatia este de natura cantitativa totusi, de ex. horoscop sau stiri, 160 caractere sunt prea putine si nu fac decat sa atate sau sa-l supere pe cel care primeste informatia in momentul in care primeste titlul sau nu prevede alceva decat substanta. Ca atare, GPRS va fi folosit probabil pentru serviciile de informatie cantitativa cand in sfarsit utilizatorii au dispozitive GPRS apte, dar SMS-ul va continua sa fie folosit expedierea de servicii de informatie cantitativa mai mare. In mod interesant, aplicatiile chat-ului sunt o forma de informatie calitativa care poate ramane prin a fi expediata prin SMS, ca sa limiteze oamenii la concizie si sa reduca incidentul de expedieri inselatoare si irelevante de pe lista de mail care sunt evenimente obisnuite pe grupurile de chat pe internet.

Trasmiterea SMS-urilor intre retea GPRS combinata[1]

5.3.SECVENTA IMAGINI

Secventa de imagini precum fotografii, tablouri, carti postale, felicitari si prezentari, pagini statice de web poate fi trimisa si primita prin intermediul retelei mobile. Cu GPRS va fi posibil sa pui imagini de la camera digitala conectata de la un dispozitiv radio GPRS direct la un site de internet, permitand publicarea in timp real.

5.4.IMAGINI IN MISCARE

In timp, natura si forma comunicatiei mobile a devenit mai putin textula si mai mult vizuala. Industria mobila se muta de la message text la icoane, de la mesaje desenate la fotografii si de la scheme la mesaje video, avanpremierele de film fiind inregistrate si o vizionare desavarsita prin curent de date pe un dispozitiv mobil. 
         Expedierea de imagini in miscare intr-un spatiu mobil are cateva aplicatii de piata verticala incluzand monitorizarea parcarilor si a partilor cladirii de intrusi si hoti, si expedierea de imagini a pacientilor dintr-o ambulanta la un spital. Aplicatiile de video-conferinta, in care echipe de oameni care se ocupa de vanzari distribuite pot avea o intalnire obisnuita de vanzari fara a trebui sa mearga intr-un loc special, sunt o alta aplicatie a imaginilor in miscare.

5.5.ACCES INTERNET

Utilizarea CSD-ului pentru accesul la internet nu a fost niciodata o aplicatie de durata pentru utilizatorii mobili. Pentru ca viteza mica a CSD-ului ia prea mult timp ca o data sa ajunga de la server-ul de internet la furnizor. Alternativ, utilizatorii schimba imaginile si doar acceseaza textul pe internet, si termina cu dificultatea de a citi tehnoredactarea textului pe ecran. Ca atare, accesarea internetului mobil se potriveste mai bine cu GPRS-ul.

5.6.DISTRIBUIREA DE DOCUMENTE/ MUNCA COLABORATIVA

Datele mobile faciliteaza distribuirea de documente si izolarea muncii colaborative. Acest fapt permite oamenilor diversi in locuri diferite sa lucreze pe acelasi document in acelasi timp. Aplicatiile multi-media combinand voce, text, imagini si ilustratii pot fi studiate. Aceste tipuri de aplicatii ar putea fi folositoare in orice problema de rezolvare a unui exercitiu la fel ca lupta cu focul, combaterea unei cai de atac, tratament medical, planuri de publicitate, arhitectura, jurnalism, etc. Chiar comentarii depre vacante fiind un beneficiu si scutind clientul de a merge personal la agentia turistica pentru a lua o decizie. Oriunde oricine poate beneficia de a avea sau de a fi capabil sa comenteze asupra unei descrieri vizuale a unei situatii sau probleme, precum munca colaborativa poate fi de ajutor. Prin furnizarea suficienta de lungime de unda, GPRS faciliteaza aplicatiile multi-media la fel ca distribuirea de documente.

5.7.AUDIO

In ciuda marilor imbunatatirilor din calitatea apelurilor vocale de pe retelele mobile precum EFR, nu exista inca calitate de emisie. Exista scenarii in care jurnalisti sau ofiteri de politie sub acoperire cu microfoane portabile profesionale cu calitate de emisie si amplificatori iau interviuri la oameni sau rapoarte radio dictate de ei insisi si au nevoie sa transmita aceasta informatie inapoi la radio sau la statia de politie. Lasand un telefon mobil deschis sau dictand unui telefon mobil, ar putea sa nu ofere suficienta calitate vocala pentru a permite ca transmisia sa fie emisa sau analizata cu scopurile unei analize a zgomotului de fundal sau a unei imprimari de voce, in care autograful vocal este luat si potrivit contra celor din stocul politiei. De cand reclamele vocale scurte ocupa un numar mare de dosare, GPRS sau alte servicii de date mobile de inalta viteza sunt necesare.

5.8.EXPEDIEREA DE SARCINA

Serviciile mobile de transfer de date pot fi folosite pentru a aloca si comunica noi sarcini de la personalul biroului principal la personalulu din domeniul mobil. Clientii apeleaza un centru de apeluri al carui personal preia apelul si il categoriseste. Acele apeluri cerand o vizita prin domeniul de vanzari sau un serviciu reprezentativ pot fi apoi intensificate pentru acei muncitori mobili. Aplicatiile de expediere a sarcinii poate fi optional combinata cu aplicatiile de pozitionare a vehicolului - incat cel mai apropiat personal disponibil potrivit poate fi desfasurat pentru a servi un client. Serviciile de transfer de date GSM pot fi folosite nu numai pentru a trimite sarcina, ci si ca metode pentru inginerul de serviciu sau persoana de vanzari care tine biroul informat asupra progresului fata de sedinta de cerere a clientului. Muncitorul izolat poate trimite un mesaj precum "Sarcina 1234 realizata, in drum spre 1235".
         160 caractere de mesaj scurt sunt suficiente pentru a comunica adrese, ca de pilda acelea necesare pentru solduri, serviciu sau alta aplicatie de expediere de sarcina ca de pilda livrerea de pizza sau a unui pachet. Oricum, 160 de caractere chiar cer manipularea datelor clientului de pilda utilizarea de abrevieri precum "str" in loc de "strada". Nici chiar cele 160 de caractere nu lasa prea mult spatiu pentru a da orice informatie despre problema care a fost raportata sau despre profilul clientului. Acest domeniu reprezentativ este capabil sa ajunga la premizele clientului dar nu este bine scurtat dincolo de asta. Acesta este momentul in care GPRS va aparea pentru a permite ca mai multa informatie sa fie trimisa sau receptionata mai usor. Cu GPRS, o fotografie a clientului si peremisele ei ar putea, de exemplu, sa fie trimisa domeniului reprezentativ pentru a asista la gasirea si identificarea clientului. Ca de pilda, ne asteptam ca aplicatiile de expediere de sarcina sa fie un adaptor mai timpuriu a comunicatiilor de baza GPRS.

5.9.EMAIL COMUN

Cu mai mult de jumatate dintre angajati plecati de la birourile lor in orice moment, este important pentru ei sa tina legatura cu biroul prin marirea utilizarii sistemelor de email comun dincolo de calculatorul biroului unui angajat. Sistemele de email comun se imbina in Zona Locala de Retele (LAN) si include Microsoft Mail, Outlook, Outlook Express, Microsoft Exchange, Lotus Notes si Lotus cc: Mail. Cand dispozitivele apte GPRS vor fi raspandite in corporatii decat printre comunitatea de utilizatori generali de telefonie mobila, este probabil sa existe mai multe aplicatii de email comun utilizand GPRS-ul decat cele de email pe internet ale caror scopuri sunt mult mai generale.

5.10.EMAIL PE INTERNET

Serviciile de email pe internet au aparut in forma unui serviciu de iesire unde mesajele nu sunt inregistrate, servicii de cutie postala in care mesalele sunt inregistrate. In cazul serviciilor de iesire, platforma de email fara fir traduce pur si simplu mesajul din SMTP, email-ul de protocol de pe internet, in SMS-uri si si le timite centrului de SMS-uri. In cazul serviciilor de email cu casuta postala, email-urile sunt de fapt inregistate si utilizatorul primeste o notificare pe telefonul mobil si pot apoi sa recupereze tot email-ul prin apelare pentru a-l aduna sau inainta, etc.

Cu privire la primirea unui nou email, cei mai multi utilizatori de email pe internet nu sunt anuntati in mod curent de acest fapt. Cand sunt in afara serviciului, trebuie sa apeleze estimativ si periodic pentru a-si verifica cutia postala. Oricum, prin conectarea email-ului pe internet cu un mecanism de atentionare precun SMS sau GPRS, utilizatorii nu sunt anuntati cand un nou email este primit.

5.11. POZITIONAREA VEHICOLULUI

Aceasta aplicatie integreaza pozitionarea sistemelor de satelit care spun oamenilor unde se afla cu serviciile mobile de transfer de date si care le permite oamenilor sa spuna unde se gasesc. GPS este o retea globala cu utilizare libera cu 24 sateliti alesi de Ministerul Apararii al Statelor Unite. Oricine cu un receptor GPS poate primi pozitia satelitului lor si astfel afla unde sunt. Aplicatiile de pozitionare a vehicolului pot fi folosite pentru a expedia cateva servicii incluzand indepartarea diagnosticelor vehicolului, calea de gasire a vehicolelor furate si tarifele de imprumut a unei masini.

SMS-ul este ideal pentru expedierea informatiei de pozitie a GPS-ului precum longitudine, latitudine, altitudine. Coordonatele GPS au aproape o lungime de 60 caractere. GPRS-ul ar putea fi folosit alternativ.

5.12. ACCESS LAN SLAB

Cand lucratorii mobili sunt departe de birourile lor, ei au nevoie neaparata sa se conecteze la sistemul LAN in biroul lor. Aplicatiile slabe la sistemul LAN cuprind accesul la orice aplicatie pe care un angajat ar trebui s-o folosesca cand sta la birou, de pilda accesul la internet, serviiciile lor comune de email precum Microsoft Exchange sau Lotus Notes si la aplicatiile lor de baza de date alese de Oracle sau Sybase sau orice. Terminalul mobil ca de pilda calculator de mana sau laptop are aceleasi programe de software ca desktop-ul, sau reduce versiunile clientului a aplicatiilor accesibile prin sistemul LAN comun. Aceasta zona de aplicatie este probabil o conglomeratie de acces slab la cateva tipuri diferite de informatii - email, intrenet, baze de date. Aceasta informatie poate fi accesibila prin caile de furnizare de internet, sau cere aplicatii software brevetate pe dispozitivul mobil. Producerea ideala pentru acces slab a sistemului LAN depinde de cantitatea de date transmise, dar viteza si latenta GPRS-ului il fac ideal.

5.13.TRANSFER DE DOCUMENTE

Asa cum acest termen generic sugereaza, aplicatiile de tansfer de documente cuprinde orice forma de incarcare de date de marime considerabila intr-o retea mobila. Aceste date pot fi o pezentare a documentului pentru o persoana din vanzari care calatoreste, un dispozitiv manual pentru un motor de serviciu sau o aplicatie software precum Adobe Acrobat Reader pentru a citi documente. Sursa acestui document poate fi una dintre metodele de comunicare pe internet cum ar fi FTP, telnet, http sau java - sau dintr-o baza de date sau o platforma de mostenire. Indiferent de sursa sau tipul de document transferat, acest tip de aplicatie tinde sa fie o lungime de unda intensa. Prin urmare cere un serviciu de date mobile de mare viteza precum GPRS, EDGE sau 3GSM pentru a administra satisfacator o retea mobila.

5.14.AUTOMATIZARE LOCALA

Aplicatiile de automatizare locala combina securitatea izolata cu controlul de la distanta. In mod normal, poti sa-ti monitorizezi casa de oriunde te afli - pe sosea, in vacanta sau la birou. Daca alarma ta pentru hoti porneste, nu numai ca esti alertat, dar vrei sa scapi cu viata si sa vezi cine sunt autorii si poate chiar sa-I inchizi. Nu doar poti sa vezi lucruri acasa, dar poti sa faci ceva. Poti sa-ti programezi aparatul video, sa aprinzi cuptorul ca sa se pre-incalzeasca inainte sa ajungi acasa, etc. telefonul tau mobil GPRS chiar se transforma intr-o telecomanda similara cu cea care o folosim pentru televizor, video, etc. asa cum IP-ul va fi curand pretitundeni - nu doar in telefoane mobile din cauza GPRS-ului ci in toate modurile de aplicatii de intretinere a casei si in fiecare masina - aceste dispozitive pot fi abordate si instruite. O posibilitate principala pentru aplicatiile de automatizare locala va fi tehnologia Bluetooth, care permite dispozitivelor separate sa inter-lucreze.

6.Compresia datelor in GPRS

Compresia datelor doua metode independente de compresie:

1.RFC 1144 utilizat exclusiv pentru compresia TCP/IP

Headerul pentru acest tip de compresie:

Figura de mai sus prezinta formatul unui pachet comprimat TCP/IP. Exista: o masca schimbatoare care indentifica care dintre domeniile de asteptare per pachet de date s-a schimbat de fapt,un numar de conexiune pentru ca receptorul sa poata localiza copia salvata a ultimului pachet trasmis, TCP-ul nemodificat de control(TCP checksum) pentru a verifica integritatea datelor pana la final, apoi pentru fiecare bit setat in masca , valoarea campului asociat e schimbata.( Campurile optionale , controlate de masca sunt reprezentate cu linii intrerupe in figura.)Bitul este setat in cazul in care campul asociat este prezent si nesetat pentru cazurile in care campul este absent.

2.V.42bis cunoscuta ca fiind folosita pentru modemuri este folosita si pentru GPRS

7.Concluzii

GPRS (General Packet Radio Service) este una dintre cele mai moderne tehnologii de transmisii de date care folosesc o adresare de tip IP (Internet Protocol).

Principalele beneficii ale tehnologiei GPRS sunt urmatoarele:

- viteza ridicata de transmisie

- conectarea permanenta  ce determina un acces imediat la servicii

- independenta fata de timpul de conectare;

- tarifarea seviciilor se face pe volum de date transferate si nu pe timpul de conectare

GPRS va furniza o crestere masiva a utilizarii de date mobile. Singura intrebare este cat de curand aceasta tehnologie va fi serioasa si cum va garanta ca trasaturile tehnice si comerciale nu vor impidica raspandirea utilizarii sale.

## Lista de acronime :

- GPRS: General Packet Radio Services

- GSM:   Global System for Mobile communications

- CSD:    Circuit-Switched Data

- SMS:    Short Message Service

- EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution

### FTP:      File Transfer Protocol

- LAN:     Local Area Network

### SMTP:  Simple Mail Transfer Protocol

# Bibliografie:

- GPRS: Gateway to Third Generation Mobile Networks-Gunnar Heine,Holger Sagkob, Editura  Artech House Boston, London[1]

GPRS for Mobile Internet, Emmanuel Seurre, Patrick Savelli and Jean-Pierre Pietri, Editura Artech House[2] http://www.rysavy.com/Articles/GPRS/GPRS.htm[3] General Packet Radio Service (GPRS) , autor: Rachel Keller[4] Data Transfer Over GPRS: Palm OS, autor: Prashant Batra[5] Comunicatii mobile,generatiile 3G si 4G, autor: Dr. ing. Ştefan-Victor Nicolaescu[5]