| ;;Rutina pentru deplasarea unui cuvant de 16 biti mod p(x)=X^^16+x^^12+x^^5+1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program CRCOCT |  |  |  |  |  |
|  |  | OPCODE(nr. octeti) | LOCCRT | SYMTAB (IN – pas 1) | SYMTAB (OUT-pas2) |
| ;;delaratii link |  |  |  |  |  |  |
|  | public crcoct |  |  |  |  |  |
|  | extrn rez |  |  |  |  |  |
|  | extrn val1 |  |  |  |  |  |
| crcoct: |  |  | 0 | crcoct |  |  |
|  | push ax | 1 | 0 |  |  |  |
|  | push bx | 1 | 1 |  |  |  |
|  | mov ax,val1 | 3 | 4 |  | val1 | 0 |
|  | mov bx,0001h | 3 | 7 |  |  |  |
| loop16: |  |  | A | loop16 |  |  |
|  | shl ax,1 | 2 | A |  |  |  |
|  | jae fara | 2 | C |  | fara | 12 |
|  | xor ax,1021h | 4 | E |  |  |  |
| fara: |  |  | 12 | fara |  |  |
|  | shl bx,1 | 2 | 12 |  |  |  |
|  | jae loop16 | 2 | 14 |  | loop16 | A |
|  | mov rez,ax | 3 | 16 |  | rez | 0 |
|  | pop bx | 1 | 19 |  |  |  |
|  | pop ax | 1 | 1A |  |  |  |
|  | ret | 1 | 1B |  |  |  |
|  | end crcoct |  | 1C | 1Ch=lungime CRCOCT |  |  |

| ;;Programul principal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ;;Se calculeaza CRC pentru polinomul depus la 1000h de 100H words mod p(x) |  |  |  |
|  | PRGRAM CRCBLOC |  |  |  |  |  |
| ;;delaratii link |  |  |  |  |  |  |
|  | public val1 |  |  |  |  |  |
|  | public rez |  |  |  |  |  |
|  | public start |  |  |  |  |  |
|  | extern crcoct |  |  |  |  |  |
| ;;declaratii variabile |  |  |  |  |  |  |
|  | EQU 1000h |  | 1000 |  |  |  |
|  | block resw 100h | 100 | 1000 |  |  |  |
|  | val dw ? | 2 | 1100 |  |  |  |
|  | val1 dw ? | 2 | 1102 |  |  |  |
|  | rez dw ? | 2 | 1104 |  |  |  |
| ;;aici incepe procedura principala |  |  |  |  |  |
| start: |  |  | 1106 |  |  |  |
|  | mov val,0 | 3 | 1106 |  |  |  |
|  | mov bx,1000h | 3 | 1109 |  |  |  |
|  | mov cx,100h | 3 | 110C |  |  |  |
| noct: |  |  | 110F |  |  |  |
|  | mov ax,[bx] | 2 | 110F |  |  |  |
|  | xor ax,val | 4 | 1111 |  |  |  |
|  | mov val1,ax | 3 | 1115 |  |  |  |
|  | call crcoct | 5 | 1118 |  |  |  |
|  | mov ax,rez | 3 | 111D |  |  |  |
|  | mov val,ax | 3 | 1120 |  |  |  |
|  | inc bx | 1 | 1123 |  |  |  |
|  | inc bx | 1 | 1124 |  |  |  |
|  | ;; dec cx |  | 1124 |  |  |  |
|  | loop noct | 2 | 1126 |  |  |  |
|  | ret | 1 | 1128 |  |  |  |
|  | end start | 0 | 1129 | 0129h=lungime CRCBLOC | 1106 |

| Editare legaturi | CSLTH | CSADR | ESTAB_P1(nume) | ESTAB_P1(PUBLIC) | ESTAB_P2_START | ESTAB_P2_EXTERN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog1 | 0129h | 1000h | CRCBLOC=1000 |  | start=1106H |  |
|  |  |  |  | val1=1102h |  | crcoct=1129h |
|  |  |  |  | rez=1104h |  |  |
| Prog2 | 001Ch | 1129h | CRCOCT=1129 |  |  |  |
|  |  |  |  | crcoct=1129h |  |  |
|  |  |  |  |  |  | val1=1102h |
|  |  |  |  |  |  | rez=1104h |
| Prog1 lnk Prog2 | 0145h |  |  |  |  |  |