Introducere in MIDI

Serban Alexandru Constantin

432A

Nota : Datorita complexitatii subiectului am decis sa prezint introducerea in midi sub forma unei  brosuri cu ‘FAQ’ sau intrebari frecvent puse .

Observatie : Diferente de formatare a textului pot aparea in functie de software-ul folosit pentru vizualizare .

Intelegand MIDI :

Ce MIDI nu este :

Da, e un punct ciudat pentru început, dar unul din lucrurile care confundă oameni noi, este ca acestia cred ca MIDI este un tip de sunet, sau audio, care călătorește prin cabluri MIDI. Nu este.

Ce este MIDI

MIDI, care vine de la "Musical Instrument Digital Interface," este un sistem care permite instrumente și calculatoare muzicale electronice sa transmita  instrucțiuni intre ele. Suna simplu, dar MIDI oferă câteva oportunități creative profunde.

Mai precis , MIDI  este un standard tehnic care descrie un protocol, interfață digitală și conectori . O singură legătură MIDI poate transporta până la șaisprezece canale de informații, fiecare dintre care pot fi dirijate spre un dispozitiv separat.

MIDI transmite mesaje de eveniment care specifică notație, pitch și velocitate, semnalele de control de parametri, cum ar fi volumul, vibrato, panning audio, și semnalele de ceas pentru stabilirea  și sincronizarea tempo-ului între mai multe dispozitive. Aceste mesaje sunt trimise la alte dispozitive care controlează generarea de sunete si alte caracteristici. Aceste date pot fi, de asemenea, înregistrate într-un dispozitiv hardware sau software numit un Sequencer, care poate fi folosit pentru a edita datele și să-l joace din nou într-un moment ulterior .

De ce conteaza MIDI :

Aici sunt doar câteva din lucrurile posibile prin intermediul MIDI

• Puteți utiliza un instrument MIDI cu care te simți confortabil pentru a  reda sunetele care aparțin la orice alt dispozitiv MIDI, inclusiv sintetizatoare .

• Crearea de texturi muzicale bogate de sunete stratificare de la mai multe dispozitive MIDI, sau atribuirea de sunete diferite  pentru a fi cantate in diferite  game .

• Câtand la un instrument MIDI, se produc date ce pot fi captate de un MIDI "sequencer." Când sequencer redă date, performanța originala este recreata. Secventele nu sunt doar de înregistrare MIDI, deși ofera posibilitatea de corectare a erorilor la inregistrare , modificarea  gamei notelor , stabilirea sincronizarii lor, etc .. În plus, cele mai multe secvententiatoare  pot capta mai multe inregistrari pe "piese"(track-uri), separate, permițându-vă sa construiti aranjamente muzicale complete, un track la un moment dat.

• General MIDI vă permite să joace imediat înapoi muzica inregistrata pe numeroase instrumente MIDI, sau pe un calculator.

• Un suprafata MIDI poate controla o altă, permițându-vă să utilizați instrumentul cel mai convenabil pentru orice loc.

Ce face midi :

Când un dispozitiv MIDI comunică cu altul, este vorba despre instrucțiuni: E doar un  dispozitiv MIDI  ce spune un altuia ce să facă. Iată cum redand o  notă, cele mai frecvente activități MIDI se întâmplă.

Să presupunem că avem o tastatură MIDI conectata la un sintetizator MIDI, sau "modul," și vrem să redam modulul de la tastatură.

Când țineți apăsată C Mijlociu  de pe tastatura, tastatura trimite o "cheie de jos" C ; mesaj MIDI la modul. Modulul spune la sine, "Da C Mijlociu ," și reda C Mijlociu.

Middle C

Cand dam drumul tastei  Mijlociu C, tastatura trimite un mesaj  "nota off"  Mijlociu C modulului, și modulul opreste nota Mijlociu C.

Notă-on și note-off mesajele sunt doar începutul, totuși. Controlere MIDI pot simți, de asemenea, cat de greu te joci o notă, pot  transmite o valoare MIDI "viteză la dispozitivul receptor astfel încât volumul sau luminozitatea notei sa  răspundA la atingere.

Și, desigur, vom reda , de obicei, mai mult de o notă la un moment dat.

O lume de controlere MIDI :

Un dispozitiv MIDI, care controlează un altul  este denumit un MIDI "controler." Deși majoritatea oamenilor cred că a MIDI este  doar pentru claviatura , o gamă largă de controlere MIDI și suprafețele de control fac mai ușor pentru artisti și ingineri sa valorifice puterea MIDI.

Vom prezenta unele din cele mai commune dispozitive  disponibile pentru a  oferi o idee despre posibilități.

Controlere chitara .

O chitara de cu coarde de oțel, cu o doza MIDI sau un sintetizator dedicat chitară MIDI poate transforma o chitară într-un controller MIDI cu drepturi depline de o expresivitate exceptionala.

Fie că vom canta  sunete proprii,chitara sintetizata  sau sunete MIDI externe, tehnicile standard de chitara poe face sunete MIDI sa iasa la lumina .

Controlere de tobe

Seturile de tobe electronice oferă o experiență cu totul naturala, împreună cu sunete incredibile, toate fără a hassles de un kit tradițional. Putemînregistra piese direct într-un sequencer MIDI de la pad-un set de tobe și controlerul de cinele.

Există controlere de tobe mai mici cu care  putem canta cu bețe, sau chiar cu mâinile. Putem controla, de asemenea, dispozitive MIDI de tobe tradiționale acustice  prin  instalarea declansatoarelor MIDI.Alte controlere

Există o serie de alte instrumente și dispozitive care folosesc MIDI. Sunt  făcute special  controlere MIDI  pentru vânt, ciocan, și chiar  acordeoane   MIDI. Deoarece MIDI a fost proiectat în primul rând pentru claviatura ă, aceste dispozitive sunt adesea menționate ca "controlere alternative".

O altă categorie de controlere MIDI alternative sunt cele care nu reflectă instrumente muzicale tradiționale. Acestea sunt switch-uri simple și controale ce pot fi folosite în produse  pornind de la imbracaminte (mănuși, costume , covoare), la obiecte care pot fi lovite , , instrumente de suflat , sau chiar controlate de un fascicul de lumină.

Dispozitive MIDI pot fi utilizate nu numai pentru a declanșa informații notă, dar ele pot de asemenea trimite informații de control la alte dispozitive, cum ar fi controlere de iluminat.

Puterea MIDI Sequencer

Un sequencer MIDI poate furniza o cantitate imensă de distracție pentru muzician amator, și este un instrument puternic în mâinile unui profesionist. De fapt, seqiemcer  joacă un rol important în multe înregistrări comerciale moderne.

În timpul înregistrării, sequencer surprinde și redă spectacole live MIDI. Spectacole pot fi de asemenea construite încet, nota-de-nota, folosind o varietate de metode care pot include "secventiere pas" și instrumente de creion pe ecran care vă permit să "trage" notele dorite.

Fiecare performanța înregistrată este de obicei stocata pe propria cale, și un sequencer poate oferi oriunde de la 16 piese la peste o sută.

Un sequencer poate  permite  vizualizarea notelor  într-o varietate de moduri, de la o listă de evenimente MIDI, pentru o vizualizare pian-roll-tip, pentru notație pe ecran. (Multe secvente, de asemenea, pot permite să imprimați notația de pe ecran.)

Unele sequencers pot înregistra audio în plus față de MIDI, permițându-vă lucrul la toate elementele dintr-un cântec în același timp. Unele instrumente MIDI permit ,de asemenea, această capacitate, la fel ca și programele de secventiere pe calculator numit "Daws", un acronim pentru "Stații de lucru

audio digitale."

Fisiere MIDI Standard sau “SMF”

Fie de la  un sequencer , o stație de lucru, de pe un calculator, sau un dispozitiv de sine stătător, datele de la fiecare cântec trebuie să fie stocate ca un fișier undeva, cumva. Fiecare producător are propriul tip de fișier sequencer care lucreaza pentru

caracteristicile produselor, care rezultă în fișiere ce doar secvente lor pot canta. Aceasta prezintă un obstacol pentru muzicieni care doresc să colaboreze sau altfel partaja fișiere sequencer.

Capturarea de note MIDI este doar începutul, deoarece un sequencer vă permite să faceti tot felul de lucruri pentru a perfectiona muzica. Unele dintre instrumentele sequencer cele mai frecvent utilizate sunt:

Soluția este fișierul standard MIDI, sau ", SMF" format. Acest format standardizat fișier secvență permite muzică să se deplaseze de la un sequencer la altul, deoarece cele mai multe secvente moderne pot juca SMFs, și cântece magazin ca SMFs. Un SMF nu poate conține toate clopotele și fluierele care fac orice unul sequencer unic, dar se acceptă caracteristici care sunt comune tuturor secvente, iar acest lucru le face extrem de la îndemână.

Toate fișierele SMF au “.mid", la sfârșitul numelui lor.

• cuantificare, ce corectează momentul  notelor.

• transpunerea, care se mută notele de noi chei muzicale.

• scalarea, care schimbă senzația de fraze muzicale înregistrate prin ajustarea valorilor înregistrate de viteza, lungimi nota, și mai mult.

Unele instrumente conțin un built-in sequencer, oferindu-vă sunete și succesiunea într-o singura "stație de lucru." Există, de asemenea, numeroase programe de calculator bazate pe secventierea și secvențe hardware standalone.

Doua tipuri de  SMFs:

• Tip 0 SMFs-conține o singură cale sequencer care deține performanțele înregistrate cu până la 16  sunete diferite.

• Tipul 1 SMFs-poate conține mai multe piste sequencer.

MIDI si Video

MIDI nu trebuie să fie pur și simplu despre muzică. Unele dispozitive MIDI permit artiștilor interpreți sau executanți-numita "VJ", pentru a manipula imagini video de pe scenă, creând efecte vizuale interesante. Software-ul special de pe un laptop, împreună cu controale fizice DJ-stil deschide o lume de posibilități video de, permițându-VJ selectați distanță clipuri și de control cum se comportă.

De asemenea, unele claviaturi au un buton care, atunci când este apăsat, reconfigurează instantaneu butoane ale claviaturii, cursoare, și butoane de operatori pentru un sistem atașat pentru redare video.

General MIDI si General MIDI 2

General MIDI, sau "GM", este un set foarte specific de standarde, care permite compozitorilor  MIDI și aranjorilor sa creeze muzica ce poate fi cantata întotdeauna corect pe orice dispozitiv care acceptă MIDI general.

De ce avem nevoie de GM?

Instrumentele MIDI pto  stoca sunetele lor în locații de memorie numerotate, iar fiecare producător poate utiliza orice locație pentru orice sunet. Cu toate acestea, în cazul în care înregistrarea MIDI a unui  compozitor este redata  cineva care are echipament diferit, nu există nici o cale pentru compozitoru să știe unde sunt  sunetele necesare.

Solutia GM

General MIDI rezolvă acest lucru, deoarece toate dispozitivele MIDI General conțin același set de 128 de sunete standard și sunete set de tobe, stocate într-o anumită ordine. Fiecare produs creează aceste sunete cu ajutorul propriilor capacități unice, dar scopul este  ca toate sa  sune similar atunci când redați date dGM.

MIDI General  inițial a venit de la modulul de sunet SoundCanvas lui Roland. Aceste sunete au fost atat de bine interceptate de muzicieni incat  au devenit fundamentul standardul MIDI General.

Instrumentele care sprijină GM pot avea, de asemenea, o mulțime de alte sunete stocate în altă parte, în memoriile lor, dar aceste sunete nu pot fi utilizate în înregistrările MIDI generale.

General MIDI specifică, de asemenea, anumite mesaje MIDI pentru a controla comportamentul  sunetelor  și efecte.

Inregistrari GM sunt mereu fișiere SMF.Ce face posibil Gm .

Există o mulțime de înregistrări GM   pe Internet, și puteți, de asemenea, sa le achiziționati  dintr-o  varietate de surse. Aceste fisiere  ușor de utilizat  pot fi o sursa excelenta  pentru a fi cantate  sau pentru ‘joaca’,  permițându-vă să vă bucurați de muzică MIDI, fără a avea de a face cu complexitatea acesteia.

Cele mai multe calculatoare sunt  livrate cu un set de sunete MIDI generale, și unele jocuri pe calculator le folosesc. De multe ori, tot ce trebuie să faceți este dublu-clic pe un fișier GM și sa va jucati. Instrumente MIDI GM-activate pot solicita, de asemenea, putin efort sau deloc din partea utilizatorului-vă de multe ori selectați pur și simplu o melodie GM și apăsați PLAY.

General MIDI 2

General MIDI 2 include tot ceea ce include in  general MIDI 1, adaugand mai multe sunete, standarde de editare de sunet, și alte subtilități.

Conexiuni MIDI

Cabluri MIDI

|  | A MIDI cable’s |  |
| --- | --- | --- |
| . Dispozitivele MIDI sunt conectate intre ele utilizand cabluri MIDI . Aceste cabluri sunt dispuse cu un conector cu 5 pini numit DIN . |  |  |
|  | connector |  |

Unele instrumente oferă comunicare MIDI cu un computer utilizând un cablu USB standard în loc de un cablu MIDI, așa cum vom vedea.

Numeroase instrumente, de asemenea, utilizeaza  pentru comunicarea componentelor interne . Aceste conversații private se  întâmpla folosind cabluri MIDI intern.

Canale MIDI

O singură conexiune MIDI poate transporta 16  fluxuri independente, sau "canale" de informații MIDI. Capacitatea de a avea 16  conversații MIDI separate, în același timp, permite o serie de lucruri extreme de importante.

Un dispozitiv MIDI poate controla toate celelalte dispozitive MIDI

Prin înființarea fiecare dispozitiv MIDI pentru a asculta numai la instrucțiunile MIDI pe un anumit canal MIDI, puteți controla o întreagă cameră plină de dispozitive MIDI de la un singur dispozitiv centrală , cum ar fi un operator sau un calculator.

| Channel 16’s | Channel 1’s |  |
| --- | --- | --- |
| MIDI Device | MIDI Device |  |
| Channel 15’s |  | Channel 2’s |  |
| MIDI Device |  | MIDI Device |  |
| Channel 14’s |  | Channel 3’s |  |
| MIDI Device |  | MIDI Device |  |
| Channel 13’s |  |  | Channel 4’s |  |
| MIDI Device |  |  | MIDI Device |  |
| Channel 12’s |  |  | Channel 5’s |  |
| MIDI Device |  | MIDI Device |  |
| Channel 11’s |  | Channel 6’s |  |
| MIDI Device |  | MIDI Device |  |
| Channel 10’s |  | Channel 7’s |  |
| MIDI Device |  | MIDI Device |  |
| Channel 9’s | Channel 8’s |  |
| MIDI Device | MIDI Device |  |

Puteti accesa mai multe sunete intr-un singur dispozitiv MIDI

Dispozitive MIDI"Multitimbral"  pot reda  mai multe sunete în același timp. Fiecare sunet răspunde la instrucțiunile MIDI primite pe un canal MIDI specificat, indiferent dacă acestea vin direct de la un operator sau sunt  redate de un track sequencer.

| MIDI Channel 1 | MIDI Channel 5 | MIDI Channel 9 | MIDI Channel 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Music Bells | UltimatGrand | Stage EP | Purple Organ |  |
| MIDI Channel 2 | MIDI Channel 6 | MIDI Channel 10 | MIDI Channel 14 |  |
| Full Strings | Strat Gtr | Rock Kit 1 | Epic Lead |  |
| MIDI Channel 3 | MIDI Channel 7 | MIDI Channel 11 | MIDI Channel 15 |  |
| MC-404 Bass | Wired Synth | Dark Trumpet | Good Old Hit |  |
| MIDI Channel 4 | MIDI Channel 8 | MIDI Channel 12 | MIDI Channel 16 |  |
| Elec Perc | DynamicBrass | Motion Pad | Choral Sweep |  |

Clape MIDI de obicei, vă permit să împartiti tastatura în zone diferite cu propriile lor canale MIDI astfel încât să puteți reda sunete diferite din diferite zone ale claviaturii .

În GENERAL  MIDI MUSIC , canalele  MIDI 1-9 și 11-16 redau sunete standard. Fiecare notă pe MIDI Canalul 10 are un sunet diferit set de tobe.

MIDI Jacks

Un dispozitiv tipic MIDI oferă mufele MIDI, sau "porturi", în care puteți conecta un cablu conector MIDI . Există trei tipuri de porturi MIDI, și un dispozitiv poate oferi unul, două sau toate trei, în funcție de ceea ce aparatul executa :

• MIDI IN-A MIDI Jack IN primește date MIDI de la un alt dispozitiv MIDI.

• MIDI OUT-A MIDI OUT trimite date MIDI produse de dispozitiv de la un alt dispozitiv MIDI.

• MIDI THRU-un dispozitiv MIDI la portul primește date MIDI și le trece înapoi neschimbat prin portul MIDI THRU.

La dispozitivele  MIDI care comunica prin USB pot lipsi porturile MIDI.

Cum sunt conectate dispozitivele MIDI .

MIDI vs Audio,

În această secțiune, vom vorbi despre conexiunile care permit dispozitivelor MIDI sa comunice. Odată comunicare MIDI stabilită, puteți să vă conectați la ieșirile audio ale dispozitivelor pe care le utilizați pentru amplificare  sau la o  consolă de mixat , în scopul de a auzi sunetele pe care le produc.

Kituri One-to-One MIDI

Cel mai simplu tip de configurare MIDI este o conexiune între două dispozitive MIDI unde un dispozitiv il controlează pe celălalt. MIDI OUT a dispozitivului de control este conectat printr-un cablu MIDI singur la portul MIDI IN  al dispozitivului ce va  fi controlat.

MIDI OUT	MIDI IN

Unele situații cer ambele sensuri de comunicare MIDI, cum ar fi:

Înregistrarea într-un sequencer extern- o înregistrare într-un sequencer de la un instrument MIDI, și sequencerul reda apoi sunete de instrumente MIDI lui.

Stocarea datelor ambelor dispozitive , într-un singur loc- poate fi convenabila pentru a stoca date de patch-uri și alte setări pentru ambele dispozitive în aparatul de control. Acest lucru va elibereaza de la a fi nevoie să vă amintiți unde sunt toate datele , mai târziu.

Pentru dubla comunicare MIDI, un cablu MIDI conectează portul MIDI OUT de fiecare dintre cele două dispozitive la MIDI în portul  celuilaltui dispozitiv.

MIDI IN   MIDI OUT	MIDI IN  MIDI OUT

Instrumentele MIDI pot, de asemenea, să stabilească o comunicare MIDI cu două sensuri cu un computer utilizând un singur cablu USB. Vom discuta acest tip de conexiune mai târziu.

Dispozitive midi cu mai multe porturi  MIDI OUT

Unele instrumente au două porturi MIDI OUT, ​​permițând instrumentului sa acționeze ca un controler pentru două dispozitive, cu 32 de canale MIDI independente.

MIDI OUT A   MIDI OUT B	MIDI IN

MIDI IN

Un instrument cu două MIDI OUT porturi și unul MIDI IN poate avea comunicarea bidirecțională cu unul dintre dispozitivele MIDI la care este conectat.

Configuratii MIDI mari .

Puteți seta comunicare MIDI între un număr mai mare de dispozitive MIDI cu "daisychaining", sau prin utilizarea unui patchbay MIDI..

Daisychaining

Cu daisychaining, dispozitivele MIDI sunt conectate într-o serie. Iată cum este construit un daisychain:

• OUT MIDI a dispozitivului MIDI de control este conectat la MIDI IN aldispozitivului 2.

•Portul  MIDI THRU de la al doilea dispozitiv trece datele dispozitivului de control  unui al treilea dispozitiv în portul MIDI IN.

|  |  | OUT | IN | THRU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Device 1 |  |
|  |  | Controller |  |  |  |
|  |  | To get different sounds from | IN | THRU |  |
|  |  | each device, each one should | Device 2 |  |
|  |  | use MIDI channels that no other |  |  |  |
|  | device uses. You can layer sounds |  |  |  |
|  |  | from different devices together |  |  |  |
|  |  | by having them respond to | IN | THRU |  |
|  |  | common MIDI channels. |  |  |  |

Device 3

Avantajul  daisychain este că nu necesită hardware suplimentar, decât cabluri MIDI. Dezavantajul este că fiecare dispozitiv în daisychain primește date ale dispozitivului de control un pic mai târziu decât dispozitivul  dinainte, cauzând  redarea sunetelor sale de a juca un pic mai târziu. Acest lucru poate cauza uneori probleme de sincronizare notabile, mai ales cu daisychains mai lungi. Dacă vă confruntați cu probleme de sincronizare cu un daisychain, aveți posibilitatea să eliminați dispozitive până când acesta

dispare, sau de a folosi cabluri MIDI mai scurte.

Utilizarea unui  MIDI Patchbay

Cel mai bun mod de a conecta un număr mare de dispozitive MIDI este prin utilizarea unui patchbay MIDI. Patchbay primește date MIDI de la un dispozitiv de control și trece-l la restul de dispozitive în același timp pentru sincronizare muzicala mult mai stricta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIDI OUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Controller |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIDI IN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MIDI Patchbay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIDI IN |  |  |  |  |  |  |  |  | MIDI IN |  |
| Device 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Device 4 |  |
|  |  |  |  |  | MIDI IN |  |  |  |  | MIDI IN |  |
|  |  |  |  | Device 2 |  |  |  |  | Device 3 |  |  |  |

Patchbays MIDI de grade de complexitate diferite sunt disponibile. Cel mai simplu este "MIDI THRU" cutii -cum ar fi cea de mai sus, care primeste date MIDI de la un singur dispozitiv de control și distribuie simultan la toate celelalte dispozitive MIDI conectate. Alte patchbays vă permit să desemnati unul sau mai multe masterS dintre dispozitivele conectate, iar apoi trimite datele MIDI la dispozitive MIDI de alegerea ta.

Despre Calculatoare si Midi .

Calculatoare rareori au construite porturi Midi. Conectivitati MIDI pot fi adăugate la un calculator printr-un:

-O interfață interfață MIDI -este, de obicei, o cutie rack-mounted sau de masă, care se conectează la calculator prin USB sau FireWire, și oferă porturi MIDI. O interfață poate oferi pur și simplu porturi MIDI pentru calculator, sau poate fi mai complexa, acționează ca un patchbay MIDI pentru întreaga configuratie MIDI. Ar putea fi chiar posibilitatea de a stiva multiple interfețe MIDI pentru o mulțime de conexiuni MIDI.

-Placa de sunet - poate oferi conectivitate MIDI directă sau un port de joc la care vă conectați un cablu special care adaugă porturi MIDI la calculator.

-USB-Este deosebit de ușor de configurat, deoarece necesită doar un standard de A-la-B USB .

Puteți conecta mai multe dispozitive MIDI USB la computer în același timp. (Amestecarea dispozitive MIDI USB de la diferiți   producători ar putea necesita o înțelegere a modului de configurare a computerului.)

Alte intrebuintari MIDI :

Jocuri:

ocuri video , acum, în general, denumite în continuare jocuri audio  a început în primele zile ale MIDI și într-o oarecare măsură, istoria lor exemplifică atât creativitatea și limitările  "muzicii MIDI." Astăzi, muzica drept joc oferă un nivel uimitor de "realitate".

Interactivitatea, cu toate acestea, este un subiect fierbinte în industria de jocuri și flexibilitatea  inerenta MIDI, cuplata cu fișiere de dimensiuni microscopice, o alegere naturala pentru o nouă generație atât hardware cât și software care pune controlul de muzică joc în mâinile fiecarui jucator .